## Slide 1: OSİ MODELİ

## Slide 2
OSI (Open System Interconnection) başvuru modeli, bilgisayar veri haberleşmesi sürecinde yapılması gereken işleri katmanlar düzeyinde tanımlayan bir örnek modeldir.
Bu modelde veri haberleşmesi için yapılması gereken tüm iş, birbirinden bağımsız olarak kotarılabilecek düzeyde parçalara ayrılmış ve her parçaya ait görev tanımlamaları yapılmıştır. OSI başvuru modeli diğer tüm protokol ve standartların açıklanmasında örnek bir başvuru modeli olmuştur.

## Slide 3
OSI standartı ISO ( International standart Organization ) tarafından 1979 yılında yayınlandı. Genel yapısı bir düğüm iletişim sürecini çok katmanlı bir yapı şeklinde tanımlamaktır. OSI modelinde bir uç düğümünde herbiri farklı işlevlere sahip 7 katman tanımlıdır. Uç bilgisayarlarda 7 katmanın tamamı bulunurken, bilgisayar ağında bulunan ara düğüm cihazlarda daha az sayıda katman bulunabilmektedir.
Örneğin ağ içerisinde bulunan ara cihazlardan tekrarlayıcı (repeater) yanlızca 1. Katmana, köprü (Bridge) ve anahtar yanlızca 1. ve 2. Katmana ve yönlendirici ( router ) ise ilk 3 katmana ait işlevlere sahiptirler. Sanki ağ üzerinde bir uç bilgisayar gibi tüm 7 katmanı da içeren geçityolu ( gateway ) veya protokol dönüştürücü (protokol converter) da bir ağ cihazıdır.

## Slide 4: 7 Katman
Ağlar ile ilgili bir çok dökümanda OSI modeline atıf yapıldığını görürsünüz. OSI modeli sayesinde bir cihazın veya protokolün ağ içinde ne görev üstlendiği daha rahat anlatılabilir.
OSI modeli verinin bir bilgisayar üzerinde bir program'dan, ağ ortamından geçerek diğer bir bilgisayar üzerindeki diğer bir programa nasıl ulaşacağını tanımlar. Model bu süreci 7 katman halinde inceler:

## Slide 6
Uygulama katmanı veriyi sunum katmanına sunum ise oturum katmanına aktarır. Bu şekilde veri fiziksel katmana kadar ulaşır.
Veri alımında ise bu işlem tam tersi şekilde gerçekleşir.
OSI Modelinde her katman çözülmesi gereken problemleri tanımlar. Bu katmanda çalışan aygıt ve protokoller ise bu problemlere çözüm getirir.
7 katmanlı OSI modeli 2 bölümde incelenebilir: Application Set ve Transport Set.
Application Set(uygulama seti) = Uygulamalar yani programlarla ilgili konuları içerir. Genellikle sadece yazılımsaldır. Modelin en üstündeki uygulama katmanı kullanıcıya en yakın katmandır.

## Slide 7
Transport Set(veri aktarım seti) = Veri iletişimi ile ilgili meseleleri tanımlar. Fiziksel ve veri aktarım katmanları hem yazılımsal hem de donanım olarak görevini yerine getirebilir. Fiziksel katman(en alt katman) fiziksel ağ kablosuna en yakın katmandır. Ve esas olarak bilgiyi kablodan aktarmakla görevlidir.

## Slide 9: 7. Uygulama (Application) Katmanı
Uygulama katmanı programların ağı kullanabilmesi için araçlar sunar. Microsoft API'leri uygulama
katmanında çalışır. Bu API'leri kullanarak program yazan bir programcı, örneğin bir ağ sürücüsüne
erişmek gerektiğinde API içindeki hazır aracı alıp kendi programında kullanır. Alt katmanlarda
gerçekleşen onlarca farklı işlemin hiçbirisiyle uğraşmak zorunda kalmaz.
Uygulama katmanı için bir diğer örnek HHTP'dir. HTTP çalıştırılan bir program değil bir protokoldür.
Yani bir kurallar dizesidir. Bu dizeyi gören çalışan bir Browser(IE mesela), aynı protokolü kullanan
bir Web sunucuya erişir.

## Slide 10: 6. Sunum (Presentation) Katmanı
Bu katman verileri, uygulama katmanına sunarken veri üzerinde kodlama ve dönüştürme işlemlerini yapar.
Ayrıca bu katmanda;
  veriyi sıkıştırma/açma,
  şifreleme/şifre çözme,
  EBCDIC’den ASCII’ye veya tam tersi yönde bir dönüşüm işlemlerini de yerine getirir.
Bu katmanda tanımlanan bazı standartlar;
  PICT ,TIFF ,JPEG ,MIDI ,MPEG, HTML.

## Slide 11: EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) = Genişletilmiş İkilik Kodlu Ondalık Değişim Kodu
IBM tarafından kullanılan bir karakter kümesidir.

## Slide 12: ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
ANSI tarafından sunulan, standartlaşmış karakter kümesidir.
  33 tane basılmayan kontrol karakteri (ekranda basılmayan) ve 95 tane ekranda basılan karakter bulunur .

## Slide 13: 5. Oturum (Session) Katmanı
Oturumun kurulması, yönetilmesi ve sonlandırılmasını sağlar.
Haberleşmenin organize ve senkronize edilmesini sağlar.
Eğer veri iletiminde hata oluşmuş ise tekrar gönderilmesine karar verir.

## Slide 14
Verinin güvenliğini sağlar.
Bu katmanda çalışan protokollere örnek;
  NFS (Network File System),
  SQL (Structured Query Language)
  ASP (AppleTalk Session Protocol)
  Telnet

## Slide 15: İletişim Türleri
Tek yönlü (Simplex)
Yarı çift yönlü (Half-
Duplex)
Çift yönlü (Full-
Duplex)
önce
sonra
aynı anda

## Slide 16: 4. Taşıma (Transport ) Katmanı
Bu katman 5-7 ve 1-3 arası katmanlar arası bağlantıyı sağlar.
  Üst katmandan aldığı verileri bölümlere (segment) ayırarak bir alt katmana iletir,
  Bir üst katmana bu bölümleri birleştirerek sunar.
İki düğüm arasında mantıksal bir bağlantının kurulmasını sağlar.

## Slide 17
Aynı zamanda akış kontrolü (flow control) kullanarak karşı tarafa gönderilen verinin yerine ulaşıp ulaşmadığını kontrol eder.
Karşı tarafa gönderilen bölümlerin gönderilen sırayla birleştirilmesini sağlar.
Örnek; TCP, UDP (User Datagram Protocol), SPX.

## Slide 18: 3. Ağ (Network) Katmanı
Bu katmanda iletilen veri blokları paket olarak adlandırılır.
Bu katman, veri paketlerinin ağ adreslerini kullanarak bu paketleri uygun ağlara yönlendirme işini yapar.
Adresleme işlemlerini (Mantıksal adres ve fiziksel adres çevrimleri) yürütür.
Yönlendiriciler (Router) bu katmanda tanımlıdırlar.
Örnek; IP ve IPX.

## Slide 19: 2. Veri İletim (Data Link) Katmanı
Ağ katmanından aldığı veri paketlerine hata kontrol bitlerini ekleyerek çerçeve (frame) halinde fiziksel katmana iletme işinden sorumludur.
İletilen çerçevenin doğru mu yoksa yanlış mı iletildiğini kontrol eder, eğer çerçeve hatalı iletilmişse çerçevenin yeniden gönderilmesini sağlar.
Ayrıca ağ üzerindeki diğer bilgisayarları tanımlama, kablonun o anda kimin tarafından kullanıldığının tespitini yapar.
Örn: Ethernet, Frame Relay, ISDN, Switch ve Bridge.

## Slide 20: Veri İletim Katmanı İki Alt Katmandan Oluşur;
Veri İletim Katmanı
LLC
(Logical Link Control)
MAC
(Media Access Control)

## Slide 21
Media Access Control (MAC)
  MAC alt katmanı veriyi hata kontrol kodu (CRC), alıcı ve gönderenin MAC adresleri ile beraber paketler ve fiziksel katmana aktarır.
  Alıcı tarafta da bu işlemleri tersine yapıp veriyi veri bağlantısı içindeki ikinci alt katman olan LLC'ye aktarmak görevi yine MAC alt katmanına aittir.
Logical Link Control (LLC)
  LLC alt katmanı bir üst katman olan ağ katmanı için geçiş görevi görür. Protokole özel mantıksal portlar oluşturur (Service Access Points, SAP). Böylece kaynak makinada ve hedef makinada aynı protokoller iletişime geçebilir (örneğin TCP/IP).
  LLC ayrıca veri paketlerinden bozuk gidenlerin (veya karşı taraf için alınanların) tekrar gönderilmesinden sorumludur. Flow Control yani alıcının işleyebileğinden fazla veri paketi gönderilerek boğulmasının engellenmesi de LLC'nin görevidir.

## Slide 22: 1. Fiziksel (Physical) Katmanı
Verilerin fiziksel olarak gönderilmesi ve alınmasından sorumludur.
Bu katmanda tanımlanan standartlar taşınan verinin içeriğiyle ilgilenmezler. Daha çok işaretin şekli,fiziksel katmanda kullanılacak konnektör türü, kablo türü gibi elektriksel ve mekanik özelliklerle ilgilenir.
Hub’lar fiziksel katmanda tanımlıdır.
10BaseT, 100BaseT, UTP, RJ-45 (Token Ring) vb. standartlar.

## Slide 23: Son Söz
OSI kavramsal bir modeldir. Yani hiç biryerde OSI programı veya OSI donanımı diye bir şey göremezsiniz. Ancak yazılım ve donanım üreticileri bu modelin tanımladığı kurallar çerçevesinde üretim yaparlar ve ürünleri birbiri ile uyumlu olur.
OSI Modeli aygıtların işlevlerini anlamak ve açıklamakta kullanılır.
Switch denen cihazlar 2. katmanda çalışırlar. Çünkü 2. katmanda tanımlı MAC adreslerini algılayabilirler ve bir porttan gelen veri paketini(yine elektrik sinyalleri halinde) sadece gerekli olan porta(o porttaki makinanın MAC adresini bildiği için) yollayabilirler.
Yönlendiriciler(router) için ise bazen "3. katman switch'ler" tabirini görebilirsiniz. Çünkü bu cihazlar biraz daha ileri gidip, 3. katmanda veri paketine eklenmiş IP adresi gibi değerleri de okuyabilir ve ona göre veri paketini yönlendirebilir.
OSI Modelinde en üst katmandan yola çıkan ham veri (örneğin A harfi, bir resim, bir ses dosyası vb.), her katmanda o katmanla ilgili bazı ek bilgiler eklenerek bir alt katmana aktarılır.

## Slide 24
Uygulama
Sunum
Oturum
Taşıma
Ağ
Veri iletim
Fiziksel
1
2
3
4
5
6
7
Terminal A
Terminal B
Uygulama
Sunum
Oturum
Taşıma
Ağ
Veri iletim
Fiziksel
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 25
Alıcı bilgisayarda ise, alttan üste doğru her katman karşı taraftaki eş katmanın bilgisini kullanır, gerekeni yapar, bu bilgiyi temizleyip paketi bir üst katmana geçirir.

## Slide 26
Modele göre her bir katman genellikle üç katmanla ilişki içindedir. Bu üç katman; alt ve üst katmanlar ve karşı taraftaki eş katmandır. Örneğin Transport katmanındaki TCP protokolü, doğal olarak bir üst katmandan aldığı veriyi bir alt katmana iletir(veri gönderimi) veya alttan geleni üste iletir(veri alımı). Ancak gelen veri paketleri eksik ise, tekrar gönderilmesi gereken veri paketini karşı taraftaki eş katmana bildirme görevini de yürütür.

## Slide 27
BAYRAM CAN GÖKMEN.
MURAT GÖK.
ERKAN BOZDAĞ.
GÖKHAN GİRGİN.
HAMZA UZUN.
MURAT TAŞ.